## Slide 1
IEEE 电气和电子工程师协会
Institute of Electrical and Electronics Engineers，简称为IEEE
IEEE802.11h DFS&TPC

## Slide 2
Wi-Fi — 接入过程
I
WLAN安全机制包括链路认证、用户接入认证和数据加密

## Slide 3
Wi-Fi安全
I
动态频率选择(DFS)和发射功率控制(TPC)。DFS作
为频谱管理（主要与雷达协作）和TPC，用于限制无线设备的整体射频“污染”。
DFS全部是关于雷达检测和规避。雷达代表“无线电探测和测距”。过去，雷达在频率范围内工作
，而它们是那里唯一的工作装置。现在，监管机构正在为其他用途（如无线LAN）开放这些频率
，因此需要根据雷达工作。
符合DFS协议的设备的一般行为是能够检测雷达何时占用信道，然后停止使用该占用信道，监控
另一信道，如果它已经清除，则跳过该信道。（即那里也没有雷达）。
无线电探测雷达的过程是一项复杂的任务，实际上并不是标准的一部分。因此，可能会发生错误
的雷达检测，这是将Wi-fi供应商算法与Wi-fi芯片功能相结合的技术。但是，检测本身是监管机构的
强制性要求，并且定义明确。因此，扫描参数不可配置。

## Slide 4
Wi-Fi安全
I
当无线电检测到雷达时，它必须停止使用信道至少30分钟，以保护该服务。然后，它会监控另一
个信道，如果未检测到雷达，则至少可以在1分钟后开始使用。
当AP听到雷达时，它会更改信道并禁止之前的信道30分钟。
当AP移动到新的DFS信道时，必须静默监听介质一分钟，然后才允许它传输任何内容（如信标
），以确保当前该信道上没有雷达。客户端没有这种责任，如果AP已存在且信道上发出信标，则允
许发送WiFi帧，这将保留所有责任

## Slide 5
Wi-Fi安全
I
策略 |  |  | 链路认证方式 | 接入认证方式 | 数据加密方式
OPEN |  |  | 无 |  | 
WEP | WEP-OPEN |  | OPEN | 无 | WEP
 | WEP-SHAREKEY |  | share key | 无 | WEP
WPA/WPA2 | WPA-PSK |  | OPEN | PSK | TKIP、AES
 | WPA-802.1x |  | OPEN |  | 
WPA3 | WPA3-SAE |  | SAE |  | 
 | WPA3-802.1x |  |  |  | 
WAPI | 证书 密钥 |  |  |  | 

## Slide 6
Wi-Fi安全 — 链路认证
I
开放系统认证（Open system authentication）
开放系统认证是缺省使用的认证机制，即不认证。则所有请求认证的客户端都会通过认证。
开放系统认证包括两个步骤：
第一步是请求认证，第二步是返回认证结果。
共享密钥认证（Shared key authentication）
共享密钥认证需要客户端和设备端配置相同的共享密钥。
共享密钥认证的认证过程为：
1.客户端先向设备发送认证请求
2.无线设备端会随机产生一个 Challenge 包（即一个字符串）发送给客户端；
3.客户端会将接收到字符用密钥加密后再发送给无线设备端；
4.无线设备端接收到该消息后，用密钥将该消息解密，然后对解密后的字符串和最初给客户端的字符串进行比较。
如果相同，则说明客户端拥有无线设备端相同的共享密钥，即通过了 Shared Key认证；否则 Shared Key 认证失败。

## Slide 7
Wi-Fi安全 — 链路认证
I
SAE 不区分“发起者”与“认证者”，通信双方均可首先发起认证。
SAE 协议分为“Commit”和“Confirm”两个阶段，在 Commit 阶段，通信双方发出 Commit 帧来推测 PSK，在 Confirm 阶段，通信双方发出 Confirm 帧确认推测的结果。通信双方的 Confirm 帧校验成功后，进行后续的关联过程。
SAE 最主要的作用是产生 PMK（Pairwise Master Key，成对主密钥），PMK 用于后续的 4 次握手协商会话使用的临时密钥。Commit 帧与 Confirm 帧使用Authentication 封装。
对等实体同时认证（SAE Simultaneous Authentication of Equals）

## Slide 8
Wi-Fi安全 — 接入认证
I
PSK 认证需要实现在无线客户端和设备端配置相同的预共享密钥，
如果密钥相同，PSK 接入认证成功
如果密钥不同，PSK 接入认证失败
PSK（Pre-Shared Key，预共享密钥）

## Slide 9
Wi-Fi安全 — 接入认证
I
MAC 接入认证
MAC 地址认证是一种基于端口和 MAC 地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法。通过手工维护一组允许访问的 MAC 地址列表，实现对客户端物理地址过滤，但这种方法的效率会随着终端数目的增加而降低，因此 MAC 地址认证适用安全需求不太高的场合，如家庭、小型办公室等环境。

## Slide 10
Wi-Fi安全 — 接入认证
I
802.1x 接入认证
802.1x协议是一种基于端口的网络接入控制协议，该技术也是用于WLAN的一种增加网络安全的解决方案。当客户端与AP关联后，是否可以使用AP提供的无线服务要取决于802.1x的认证结果。如果客户端能通过认证，就可以访问WLAN中的资源；如果不能通过认证，则无法访问WLAN中的资源。

## Slide 11
Wi-Fi安全 — 接入认证
I
WEB 接入认证
Web认证的客户端,一般指运行HTTP协议的浏览器,用户访问互联网资 源时,发出 HTTP 请求,NAS 拦截 HTTP 请求,并重定向到 SMP 内置的 Portal,用户请 求 SMP 中的认证页面,输入用户名,密码之后提交给 SMP

## Slide 12
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
CCMP
AES
明文
无安全保护
WEP
RC4算法
TKIP
RC4算法
WLAN共享传输介质
对数据报文进行加密，保证只有特定的设备可以对接收到的报文成功解密。其他的设备虽然可以接收到数据报文，但是由于没有对应的密钥，无法对数据报文解密，从而实现了 WLAN数据的安全性保护

## Slide 13
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
WEP（Wired Equivalent Privacy，有线等效加密）
有线等效保密（WEP）协议是由 802.11 标准定义的，用于在无线局域网中保护链路层数据。WEP 使用 40 位钥匙，采用 RSA 开发的 RC4 对称加密算法，在链路层加密数据。
WEP 加密采用静态的保密密钥，各 WLAN 终端使用相同的密钥访问无线网络。WEP
也提供认证功能。当加密机制功能启用，客户端要尝试连接上 AP 时，AP 会发出一个
ChallengePacket 给客户端，客户端再利用共享密钥将此值加密后送回存取点以进行认证比
对，如果正确无误，才能获准存取网络的资源。现在的 WEP 也一般支持 128 位的钥匙，提
供更高等级的安全加密。

## Slide 14
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
WEP（Wired Equivalent Privacy，有线等效加密）
WEP 是 Wired Equivalent Privacy 的简称。WEP 提供了 40、104和 128 位长度的密钥机制。
WEP 的加密方式是对称的(Symmetric)，所以双方需要有相同的一把 Key，然而对于密钥管理(即如何让双方达成协议，协商出同一 key)，IEEE 802.11 是假设已经成功了

## Slide 15
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
WEP（Wired Equivalent Privacy，有线等效加密）

## Slide 16
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
参数 | 选项 | 说明 | 
认证方式 | open |  | 
 | Shared key |  | 
加密方式 | wep-40 | 10个十六进制或者5个ASCII字符 | 
 | wep-104 | 26个十六进制或者13个ASCII字符 | 
 | wep-128 | 32个十六进制或者16个ASCII字符 | 
密钥类型 | hex |  | 
 | pass-phrase |  | 
密钥序号 | key-id | 0～3 | 
密钥 | key-value |  | 

## Slide 17
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
TKIP（Temporal Key Integrity Protocol，临时密钥完整性协议）
TKIP 是作为 IEEE 802.11i 的一部分，为加强无线安全性而创建的。 它也是基于 RC4
封装算法。 TKIP 通过动态密钥管理增强了加密功能，这种管理要求每个传输的数据包有
一个与众不同的密钥。
必须认识到，加密是实现网络安全的必需手段，但加密只能提供数据私密功能。 TKIP
在加密基础上更进一步，通过 64 位消息完整性检查（MIC）来提供数据修改保护，该数据
完整性的算法被称为 Michael。 它可以有效防止黑客截获消息、修改数据片断、修改完整性
检查值（ICV）片断进行匹配、重新创建循环冗余检查（CRC）并将数据包转发到目的地。
区别于WEP共用一个共享密钥，TKIP采用一套动态密钥协商和管理方法，每个无线用户都会动态地协商一套密钥，保证了每个用户使用独立的密钥。每个用户的密钥是由密钥协商阶段协商出来的PTK、发送方的MAC地址和报文序列号计算生成的，通过这种密钥混合的防护方式来防范针对WEP的攻击。
TKIP采用信息完整性校验机制，一方面保证接收端接收报文的完整性；另一方面保证接收端和发送端数据的合法性。信息完整性校验码是通过密钥协商阶段协商出来的MIC Key、目的MAC地址、源MAC地址和数据包计算生成的。

## Slide 18
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
TKIP（Temporal Key Integrity Protocol，临时密钥完整性协议）

## Slide 19
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
CCMP 是面向大众的最高级无线安全协议。 IEEE 802.11i 要求使用 CCMP 来提供全
部四种安全服务： 认证、机密性、完整性和重发保护。 CCMP 使用 128 位 AES 加密算
法实现机密性， CCMP 使用 CBC-MAC 来保证数据的完整性和认证。
CCMP(Counter mode with CBC-MAC Protocol，[计数器模式]搭配[区块密码锁链－信息真实性检查码]协议)

## Slide 20
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
CCMP(Counter mode with CBC-MAC Protocol，[计数器模式]搭配[区块密码锁链－信息真实性检查码]协议)

## Slide 21
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
区别于WEP和TKIP采用的流密码机制，CCMP采用了以高级加密标准AES（Advanced Encryption Standard）的块密码为基础的安全协议。这种基于块密码的加密技术克服了RC4算法本身的缺陷，安全性更高。

## Slide 22
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
CCMP(Counter mode with CBC-MAC Protocol，[计数器模式]搭配[区块密码锁链－
信息真实性检查码]协议)加密机制是基于 AES（Advanced Encryption Standard，高
级加密标准）加密机制的 CCM（Counter-Mode/CBC-MAC，区块密码锁链－信息
真实性检查码）方法。

## Slide 23
Wi-Fi安全 — 数据加密
I
 | WEP | TKIP | CCMP
加密算法 | RC-4 | RC-4 | AES
密钥长度 | 40/104bit | 128bit | 128bt
IV长度 | 24bit | 48bit | 48bit
数据完整性 | CRC32 | MIC | CCM
密钥管理 | 无 | 802.1x | 802.1x

## Slide 24
Wi-Fi — 安全策略
I
WEP
WEP加密方式可以分别和Open system、Shared key链路认证方式使用。
采用Open system authentication方式：此时WEP密钥只做加密，即使密钥配的不一致，用户也是可以上线，但上线后传输的数据会因为密钥不一致被接收端丢弃。
采用Shared key authentication方式：此时如果双方密钥不一致，客户端就不能通过Shared key认证，无法上线。也就是说，当WEP和Shared key认证方式配合使用时，WEP也可以作为一种认证方法。
WEP的核心是采用RC4算法，加密密钥长度有64位、128位和152位，其中有24bit的IV（初始向量）是由系统产生的，所以WLAN服务端和WLAN客户端上配置的密钥长度是40位、104位或128位。WEP加密采用静态的密钥，接入同一SSID下的所有STA使用相同的密钥访问无线网络。

## Slide 25
Wi-Fi — 安全策略
I
参数 | 选项 | 说明 | 
认证方式 | open |  | 
 | Shared key |  | 
加密方式 | wep-40 | 10个十六进制或者5个ASCII字符 | 
 | wep-104 | 26个十六进制或者13个ASCII字符 | 
 | wep-128 | 32个十六进制或者16个ASCII字符 | 
密钥类型 | hex |  | 
 | pass-phrase |  | 
密钥序号 | key-id | 1～4 | 
密钥 | key-value |  | 

## Slide 26
Wi-Fi — 安全策略
I
WPA （Wi-Fi Protected Access）- PSK
WPA 是一种过渡性行业标准 — 它通过升级到基于 802.11 的无线网络适配器的固件和无线接入点 (AP) 来保护 802.11 无线 LAN 联网的安全。WPA 将临时密钥完整性协议 (TKIP) 与 Michael 结合起来，取代了有线对等保密 (WEP)；临时密钥完整性协议可通过加密来保证数据机密性，Michael 可保证数据完整性。
Wi-Fi 联盟于 2003 年推出了 WPA 来取代有致命缺陷的 WEP（Wired Equivalent Privacy ，有线等
效隐私），在 WPA 中引入了 TKIP（Temporal Key Integrity Protocol ，临时密钥完整性协议）作为
加密套件来保护无线流量

## Slide 27
Wi-Fi — 安全策略
I
WPA2 - PSK
2006 年，Wi-Fi 联盟推出了 WPA2，WPA2 引入了基于 AES
（Advanced Encryption Standard ，高级加密标准）的 CCMP（Counter mode with CBC-MAC Protocol，[计数器模式]搭配[区块密码锁链－信息真实性检查码]协议）作为加密套件，CCMP 的安
全性比 TKIP 有较大的提升。

## Slide 28
Wi-Fi — 安全策略
I
WPA2 - 802.1x
WPA/WPA2支持基于EAP-TLS和EAP-PEAP的802.1X认证方式
•WPA/WPA2企业版：采用WPA/WPA2-802.1X的接入认证方式，使用RADIUS服务器和可扩展认证协议EAP（Extensible Authentication Protocol）进行认证。用户提供认证所需的凭证，如用户名和密码，通过特定的用户认证服务器（一般是RADIUS服务器）来实现对用户的接入认证。
在大型企业网络中，通常采用WPA/WPA2企业版的认证方式。

## Slide 29
Wi-Fi — 安全策略
I
WPA3 - SAE
Wi-Fi 联盟于 2018 年发布了最新的 WPA3
WPA3是Wi-Fi联盟组织发布的新一代Wi-Fi加密协议，在WPA2的基础上增加了新的功能，以简化Wi-Fi安全保障方法、实现更可靠的身份验证，提高数据加密强度。所有的WPA3网络都必须进行管理帧保护PMF（Protected Management Frame），保证数据的安全性。
SAE在WPA/WPA2-PSK原有的四次握手前增加了SAE握手，实质上是为了动态协商成对主密钥PMK。WPA/WPA2-PSK的PMK只与SSID和预共享密钥有关，而SAE引入了动态随机变量，每次协商的PMK都是不同的，提升了安全性。

## Slide 30
Wi-Fi — 安全策略
I
WPA3-SAE
Wi-Fi 联盟于 2018 年发布了最新的 WPA3
在 WPA3-Personal 中，使用 SAE（Simultaneous Authentication of Equals，对等实体同时认证）
取代了单纯基于 PSK（Pre-Shared Key，预共享密钥）保护无线流量的方式。

## Slide 31
Wi-Fi — 安全策略
I
WPA3-802.1x
Wi-Fi 联盟于 2018 年发布了最新的 WPA3
企业、政府和金融机构为了更高的安全性可以采用WPA3企业版。WPA3企业版基于WPA2企业版，提供一种可选模式——WPA3-Enterprise 192bit，该模式有以下优点：
•数据保护：使用192位的Suite-B安全套件，增加密钥的长度。
•密钥保护：使用HMAC-SHA-384在4次握手阶段导出密钥。
•流量保护：使用伽罗瓦计数器模式协议GCMP-256（Galois Counter Mode Protocol）保护用户上线后的无线流量。
•管理帧保护：使用GMAC-256（GCMP的伽罗瓦消息认证码，Galois Message Authentication Code）保护组播管理帧。
WPA2企业版支持多种EAP方式的身份验证，但是WPA3企业版仅支持EAP-TLS的方式。WPA3企业版支持的EAP密码套件有以下几种：•TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
•TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
•TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

## Slide 32
Wi-Fi — 安全策略
I
WEP
传输加密
Open
接入认证
WPA
Shared
WPA2
802.1X
PSK
Open+WEP
Shard+WEP
IEEE802.1x+WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-802.1x
WPA2-802.1x
WPA3-802.1x
WPA3-SAE
WPA3
Open
链路认证
Shared
SAE

## Slide 33
I
WLAN组网